ADENDA DE INTERCONEXIÓN

SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL)

# OBJETO

Definir la información a intercambiar entre proveedores IP para permitir la interconexión mediante el uso de señalización SIP (Sessión Initiation Protocol) y tratar de cumplir con los mismos requisitos existentes en señalización 7.

# Señalización SIP

### Protocolo SIP.

Es el protocolo SIP (Session Initiation Protocol) definido en el RFC 3261 por el IETF (Internet Engineering Task Force)

Adicionalmente la interconexión en SIP cumplirá con las siguientes características:

#### Restricción de presentación.

La restricción de presentación se manejara de acuerdo a lo previsto en la RFC 3325 (Private Extensions to the Session Initiation Protocol (SIP) for Asserted Identity within Trusted Networks)

#### Interfuncionamiento con PU-RDSI

El interfuncionamiento con la PU-RDSI se manejara de acuerdo con la RFC 3390 (Integrated Services Digital Network (ISDN) User Part (ISUP) to Session Initiation Protocol (SIP) Mapping)

#### Selección de características de la sesión.

El anuncio de las sesiones se realizara de acuerdo al protocolo SDP definido en a la RFC 2327 (SDP: Session Description Protocol).

#### Transmisión de tonos DTMF

La transmisión de tonos DTMF a través de las interconexiones en IP se realizara de acuerdo con la RFC 2833 (RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony Signals )

#### Soporte de datos en banda vocal en redes IP

El funcionamiento de la transmisión de datos en banda vocal por los Gateways y Media Gateways  que aceptan la voz sobre el protocolo Internet (VoIP, voice-over-Internet protocol).se regirá por la recomendación UIT-T V.152. El mapeo de los flujos de datos debería ser G711 con 20mseg de payload

#### Soporte de transmisión de FAX

El procedimiento para la comunicación fax en tiempo real entre terminales fax grupo 3 por redes con protocolo Internet se regirá por la recomendación UIT-T T.38. Se utilizará redundancia de 3.

#### Media Gateways

Los media gateways deberán soportar el procedimiento de codificación definido en la recomendación UIT-T G.729.  Se utilizara el Codec G729a, y el payload debe ser de 20bytes o 20mseg.

# Intercambio de información de los llamados

El número B a intercambiar en SIP en las interconexiones nacionales (de Argentina) estará precedido por un DIAL PEER que tendrá el siguiente formato:

CCBXXYYYY

Donde:

CC: Categoría de abonado A.

Podrá tomar los siguientes valores:

03:       Abonado de Prueba

07:       Operadora

10:       Abonado Ordinario

15:       Teléfono Público

B: Naturaleza de dirección (BNT)

Podrá tomar los siguientes valores:

1:         Internacional

3:         Local.

4:         Nacional

XX: Código de selección.

Podrá tomar los siguientes valores:

17: Selección por marcación del operador LDN

18: Selección por marcación del operador LDI

YYYY: Código de acceso al Carrier.

Tomara el siguiente valor:

0PQR, donde los dígitos PQR corresponden al código de identificación de prestador del operador de larga distancia al que se entrega la llamada en el área local de origen. En caso de no corresponder la utilización del PQR en virtud del tipo de llamada, los dígitos PQR se enviaran en cero (000).

## Originación de Llamadas

### Originación de Llamadas Locales

Cada Operador Local de Origen enviará la siguiente numeración como Número de B.

| Servicio | Número Marcado | Dial Peer | Nº B |
| --- | --- | --- | --- |
| Llamada Local | Número de Abonado | CC3000000 | Número de Abonado |
| Servicios Especiales del Operador Local | Código de Servicio (1XY) | CC3000000 | Código de Servicio Ó Núm. de Abonado (1) |
| Servicios No Geográficos | 0 ABC DEF GHIJ | CC4000000 | ABC DEF GHIJ (2) |
| Llamada Local con modalidad CPP (o MPP) | 15 + Núm. de Abonado | CC3000000 (3) | 15 + Núm. De Abonado |

Tabla Ib

(1)	En caso que un Operador Local acceda a un Servicio Especial brindado por otro Operador Local, para los Servicios Especiales cuyo destino tengan asignada numeración de red (ej.: Servicio de Emergencia) será responsabilidad del primero realizar la traducción del Código de Servicio marcado por el usuario (dígitos 1XY) a dicho número de red.

(2)	Los dígitos DEF de los Números No Geográficos corresponden a la característica asignada al Operador Local que brinda el Servicio No Geográfico conforme lo establece el Art. VI 3.2 del PFNN.

(3)	Para el caso de llamados originados de Telefónos Públicos, se trata de llamados MPP y por lo tanto deberá enviarse la categoría de abonado CC=15.

### Originación de Llamadas de Larga Distancia

El Operador Local de Origen enviará la siguiente numeración.

| Servicio | Modalidad de Marcación | Número Marcado | Dial Pee(1)r | N° B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio de LD Nacional | Operador Preseleccionado | 0 + Número Nacional | CC4000PQR | Número Nacional |
|  | Selección de Operador | 17 + PQR + Número Nacional | CC4170PQR | Número Nacional |
| Servicio de LD Internacional | Operador Preseleccionado | 00 + Número Internacional | CC1000PQR | Número Internacional |
|  | Selección de Operador | 18 + PQR + Número Internacional | CC1180PQR | Número Internacional |
| Servicios Especiales del Op. LD Nacional | Operador Preseleccionado | Código de Servicio | CC4000PQR | 0 + Código de Servicio |
|  | Selección de Operador | 17 + PQR + 0 + Código de Servicio | CC4170PQR | 0 + Código de Servicio |
| Servicio de Operadora Internacional | Operador Preseleccionado | 000 | CC1000PQR | 000 |
|  | Selección de Operador | 18 + PQR + 000 | CC1180PQR | 000 |
| Servicios No Geográficos | Operador Preseleccionado | 0 ABC DEF GHIJ (2) | CC4000000 | ABC DEF GHIJ |
| Servicio de LD Nacional con modalidad CPP | Operador Preseleccionado | 0 + Indicativo Interurbano + 15 + Número de Abonado | CC4000PQR | Indicativo Interurbano + 15 + Nº de Abonado |
|  | Selección de Operador | 17 + PQR + Indicativo Interurbano + 15 + Número de Abonado | CC4170PQR | Indicativo Interurbano + 15 + Nº de Abonado |

Tabla IIb

(1)	Los dígitos PQR corresponden al Operador de Larga Distancia al que se entrega la llamada en el Área Local de Origen.

(2)	Los dígitos DEF de los Números No Geográficos corresponden a la característica asignada al Operador de Larga Distancia que brinda el Servicio No Geográfico conforme lo establece el Art. VI 3.2 del PFNN.

### Terminación de Llamadas de Larga Distancia en el Área Local de Destino

El Operador de Larga Distancia que entrega la llamada en el Área Local de Destino enviará la siguiente numeración.

| Servicio | Modalidad de Marcación | Número B (1) | Dial Peer | N° B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio de LD Nacional | Operador Preseleccionado | 0 + PQR + Número Nacional | CC4000PQR | Número Nacional |
|  | Selección de Operador | 0 + PQR + Número Nacional | CC4000PQR | Número Nacional |
| Servicio de LD Internacional | No aplicable | 0 + PQR + Número Nacional | CC4000PQR | Número Nacional |
| Servicio de LD Nacional con modalidad CPP | Operador Preseleccionado | 0 + PQR + Indicativo Interurbano + 15 + Número de Abonado | CC4000PQR | Indicativo Interurbano + 15 + Nº de Abonado |
|  | Selección de Operador | 0 + PQR + Indicativo Interurbano + 15 + Número de Abonado | CC4000PQR | Indicativo Interurbano + 15 + Nº de Abonado |

Tabla IIIb

(1)	Los dígitos PQR corresponden al Operador de Larga Distancia al que se entrega la llamada en el Área Local de Origen.

### Interconexión entre Operadores de Larga Distancia

El Operador de Larga Distancia que entregue una llamada a otro Operador de Larga Distancia enviará la siguiente numeración:

| Servicio | Modalidad de Marcación | Número B (1) | Dial Peer | Número B en SIP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio de Larga Distancia Nacional | Operador Preseleccionado | 0 + PQR + Número Nacional | CC4000PQR | Número Nacional |
|  | Selección de Operador | 0 + PQR + Número Nacional | CC4000PQR | Número Nacional |
| Servicio de Larga Distancia Internacional | No aplicable | 0 + PQR + Número Nacional | CC4000PQR | Número Nacional |
| Servicios No Geográficos (entrega al Operador de Larga Distancia que brinda el servicio (2) ) | Operador Preseleccionado | 0 ABC DEF GHIJ (3) | CC4000000 | ABC DEF GHIJ |
| Servicios No Geográficos (entrega del OLD que brinda el servicio para el completamiento de la llamada(2)) | N.A. | 0 + PQR + Número Nacional (4) | CC4000PQR | Número Nacional |
| Servicio de Larga Distancia Nacional con modalidad CPP | Operador Preseleccionado | 0 + PQR + Indicativo Interurbano + 15 + Número de Abonado | CC4000PQR | Indicativo Interurbano + 15 + Número de Abonado |
|  | Selección de Operador | 0 + PQR + Indicativo Interurbano + 15 + Número de Abonado | CC4000PQR | Indicativo Interurbano + 15 + Número de Abonado |

Tabla IVb

(1)	Los dígitos PQR corresponden al Operador de Larga Distancia al que se entrega la llamada en el Área Local de Origen.

(2)	Sólo para los Servicios No Geográficos que corresponda.

(3)	Los dígitos DEF de los Números No Geográficos son los seleccionados por el usuario, los cuales corresponden a la característica asignada al Operador que brinda el Servicio No Geográfico.

(4)	Los dígitos PQR corresponden al Código de identificación de Operador de Larga Distancia del de Larga Distancia que brinda el Servicio No Geográfico.

## Anuncios Grabados entre Operadores de Larga Distancia

Las Partes podrán modificar los Anuncios para adaptarlos a nuevas releases.

### Situaciones de Red con Anuncios Sin Señal de Respuesta (No Answer) para Señalización SIP

| # | Situación de Red | Anuncio | Señalización | Incumbencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abonado “A” disca una característica Inexistente | Locución de Característica Inexistente | Invite, Trying(100), Session Progress(183), Anuncio, Bye | Central de Destino |
| 2 | Abonado “A” disca un número de directorio Inexistente (Abonado vacante) | Locución de número de directorio Inexistente o Abonado vacante | Not Found (404) | Central de origen |
| 3 | Abonado “A” disca una característica que se encuentra congestionada momentáneamente | Locución de característica congestionada momentáneamente | Service unavailable (503) | Central de origen |
| 4 | Abonado “B” cambió su número de directorio, y no se proporciona el nuevo número | Locución Local de Cambio de Número (sin informar el nuevo número) | Gone (410) | Central de origen |
| 5 | Abonado con línea fuera de servicio, en reparación | Locución de Abonado en Reparación | Bad gateway (502) | Central de origen |
| 6 | Abonado móvil “B” Apagado o fuera del Área de Servicio | Locución de Abonado con tel. Apagado o fuera del Área de Servicio | Invite, Trying(100), Session Progress(183), Anuncio, Bye | Móvil |
| 7 | Cambio de Característica de una Central | Locución de Cambio de Característica, informando la nueva Característica | Invite, Trying(100), Session Progress(183), Anuncio, Bye | Central Local /Remota / Central de Tránsito |
| 8 | Llamada sin ANI (pierde el ANI en el transito de la Red Pública) | Locución de llamada no Identificada | Invite, Trying(100), Session Progress(183), Anuncio, Bye | Móvil |

### Situaciones de Servicio con Anuncios Sin Señal de Respuesta (No Answer) para Señalización SIP

| # | Situación de Servicio | Anuncio | Señalización | Incumbencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abonado “A” disca servicio no permitido | Locución de Servicio no permitido | Invite, Trying(100), Session Progress(183), Anuncio, Bye | Central Remota / Central de Tránsito |
| 2 | Abonado “B” inhabilitado Temporalmente (Ej. mora) | Locución de Abonado inhabilitado Temporalmente | Invite, Trying(100), Session Progress(183), Anuncio, Bye | Central Origen |
| 3 | Abonado “B” Ausente | Locución de Abonado Ausente | Invite, Trying(100), Session Progress(183), Anuncio, Bye | Central Remota |
| 4 | Abonado “A” disca servicio no Implementado / Disponible | Locución de Servicio no Implementado / Disponible | Invite, Trying(100), Session Progress(183), Anuncio, Bye | Central Remota / Central de Tránsito |
| 5 | Abonado “B” Pre-pago sin crédito (Auto-Stop) | Locución de Abonado “B” sin Crédito | Invite, Trying(100), Session Progress(183), Anuncio, Bye | Móvil |
| 6 | Llamada desde Teléfonos Público a Abonado Pre-pago sin crédito | Locución de Abonado “B” sin Crédito | Invite, Trying(100), Session Progress(183), Anuncio, Bye | Móvil |
| 7 | Llamada a Servicios No Geográficos no permitida desde ese origen | Locución indicando que la llamada no puede ser establecida desde ese origen/ubicación | Invite, Trying(100), Session Progress(183), Anuncio, Bye | RI |
| 8 | Abonado B (de Servicios No Geográficos) llamado se encuentra ocupado | Locución indicando que el Centro o Línea de Atención llamada se encuentra ocupada | Invite, Trying(100), Session Progress(183), Anuncio, Bye | RI |
| 9 | Abonado B (de Servicios No Geográficos ) llamado no puede ser accedido en el día de la fecha | Locución indicando que el Abonado B llamado no puede ser accedido hoy | Invite, Trying(100), Session Progress(183), Anuncio, Bye | RI |
| 10 | Llamada a Números Gratuitos Internacionales (sin acuerdo correspondiente) | Locución indicando que el número solicitado es gratuito únicamente en el país de destino y que la llamada internacional es con cargo | Invite, Trying(100), Session Progress(183), Anuncio, Bye | Centro Internacional |

Nota 1: las locuciones de RI son propias de nuestra red inteligente por lo tanto se incluyen en esta lista solamente debido a las consideraciones de señalización.

Nota 2: la situación Nº 3 no corresponde a ninguna locución de Telefónica, sin embargo existe el “Servicio No Molestar” que debería ser incluido en este listado ya que es una locución que genera la central local remota.